## Slide 1
EMBEDDED SYSTEM PROJECT
IoT LoneCare
비접촉식 IoT 센서 기반 고독사 예방 및 생활 안전 모니터링 시스템
카메라 없이 움직임과 재실 상태를 감지하고, 장시간 무활동 시 대응 절차를 연결합니다.
팀 올웨이즈(always) | 동의대학교 응용소프트웨어공학과 | 2026
01
SENSE
비접촉 감지
02
ANALYZE
무활동 판정
03
RESPOND
안전 대응

## Slide 2
01
프로젝트 배경과 목표
계획서가 정의한 사회적 문제와 핵심 설계 원칙
기존 방식의 한계
1
카메라
사생활 노출과 심리적 거부감
2
웨어러블
착용·충전 등 지속적 참여 필요
3
인력 중심 확인
24시간 상시 대응과 확장성 한계
LoneCare의 목표
카메라 없이 24시간 생활 안전을 확인
• PIR·압력·레이더 센서로 움직임과 재실 상태 수집
• 12시간 무활동 기준으로 주의·위험 상태 자동 판정
• 보호자·담당자·현장 확인으로 이어지는 대응 절차
• 다수 가구를 한 화면에서 관리하는 웹 관제 시스템
근거: 임베디드시스템 프로젝트 계획서
02

## Slide 3
02
계획 대비 현재 구현
초기 목표를 유지하면서 운영 기능을 확장
계획서 목표
현재 구현
• PIR + 압력 센서 기반 활동 감지
• ESP32/아두이노 → 라즈베리 파이 → 웹 서버
• 12시간 무활동 시 이상 징후 판정
• 보호자·관리 기관에 경고 알림
• 실시간 대시보드와 다가구 관제
• LD2410 레이더까지 확장한 재실·움직임 감지
• FastAPI + SQLite + Docker 기반 단일 서버 구성
• 상태·알림·장치·보고서·시뮬레이션 API
• 보호자 → 관리자 → 현장 방문 단계별 워크플로
• 필터·활동 그래프·안전 확인 이력 관리 UI
핵심 방향은 유지, 관제 운영 기능은 확대
프로젝트 계획서 · README · 코드 분석
03

## Slide 4
03
시스템 아키텍처
센서 노드부터 관제 화면까지 이어지는 데이터 경로
1
센서 노드
PIR · 압력 · LD2410 생활 활동 감지
2
ESP32
C/C++ 펌웨어 Wi-Fi 설정 · JSON 전송
3
FastAPI 서버
REST API · 상태 판정 알림·보고서 서비스
4
SQLite
장치 · 센서 로그 알림 · 처리 이력
5
웹 관제
대시보드 · 장치 관리 안전 대응 워크플로
배포 구조
Docker Compose로 Windows 개발 환경과 Raspberry Pi ARM64 운영 환경을 공통 구성
Named volume으로 SQLite DB를 보존하고, 헬스체크와 자동 재시작으로 운영 안정성을 확보합니다.
프로젝트 계획서 · README · 코드 분석
04

## Slide 5
04
센서 데이터 처리와 위험 판정
수신 패킷을 활동 여부로 변환하고 상태·알림을 갱신
01
데이터 수신
PIR · 레이더 · 압력 배터리 · Wi-Fi
02
활동 판단
PIR 움직임 또는 압력 변화량 ≥ 임계값
03
시간 계산
마지막 활동 시각부터 무활동 시간 계산
04
상태 판정
normal → warning → danger
05
알림 처리
위험 알림 1건 유지 활동 재감지 시 자동 해제
안전 NORMAL
< 6h
최근 활동 확인
주의 WARNING
6~12h
선제 확인 필요
위험 DANGER
≥ 12h
즉시 안전 대응
※ 운영 기준은 환경 변수로 변경 가능하며, 현재 코드는 warning과 danger 임계값을 독립 설정합니다.
근거: app/routers/sensor.py · app/services/status_service.py
05

## Slide 6
05
코드 구조와 핵심 모듈
기능별 Router와 Service를 분리한 FastAPI 애플리케이션
routers
sensor · status · alerts devices · reports · simulation
services
상태 계산 위험 알림 생성·해제
models
Device · SensorLog Alert · AlertActionLog
static
대시보드 · 장치 관리 안전 확인 로그
구현 강점
• 새 device_id 자동 등록과 부분 센서 업데이트
• 열린 danger 알림 중복 생성 방지
• 활동 재감지 시 상태 정상화와 알림 자동 해제
• 처리 단계·담당자 연락망·완료 이력까지 데이터화
현재 범위와 개선점
• 실제 SMS·Push 발송 모듈은 아직 미연동
• 사용자 인증·권한 관리 기능 보강 필요
• 계획서의 Raspberry Pi 게이트웨이는 현재 저장소에 미포함
• SQLite 단일 서버 구조는 대규모 운영 전 DB 전환 필요
근거: app/ 전체 코드 분석
06

## Slide 7
06
통합 대시보드
위험 대상 우선 노출과 실시간 센서·알림 확인
전체 등록 장치
안전 · 주의 · 위험
상위 6개 장치 카드
자동 갱신
발표 시연 포인트
상태 변화 → 위험 알림 → 안전 확인 완료를 한 화면에서 확인
직접 촬영: http://localhost:8000
07

## Slide 8
07
장치 관리와 이상 대상 분류
다수 가구 운영을 위한 검색·필터·정렬·처리 기능
운영자 기능
• 상태·연결·위치·센서 조건별 필터
• 위험 우선 / 최근 수신 / 무활동 정렬
• 배터리·Wi-Fi·침대·사람 존재 상태 확인
• 24시간 활동 그래프와 안전 확인 사유 조회
• 보호자·담당자 연락처와 우선순위 관리
복지 담당자의 관제 업무를 화면 중심으로 표준화
직접 촬영: http://localhost:8000/devices
08

## Slide 9
08
위험 알림 대응 워크플로
감지에서 현장 확인까지 처리 단계를 기록
위험 감지
보호자 알림
응답 대기
관리자 확인
현장 방문
안전 확인
처리 이력에 남는 정보
• 위험이 발생한 원인과 시각
• 보호자·담당자 전달 및 단계 변경 로그
• 현장 방문·전화·센서 점검 등 확인 방식
• 최종 처리 단계와 상세 메모
• 새로고침 후에도 유지되는 공식 기록
직접 촬영: http://localhost:8000/resolutions
09

## Slide 10
09
REST API와 운영 배포
센서·관제 화면·운영 도구가 동일한 API를 사용
주요 API
POST /api/sensor-data GET /api/status · /api/activity GET /api/alerts · /api/reports POST /api/alerts/{id}/workflow/action
운영 구성
• Docker Compose 단일 명령 실행
• Windows 개발: Uvicorn reload
• Raspberry Pi: restart unless-stopped
• Named volume DB 영구 저장
• /health 기반 컨테이너 헬스체크
직접 촬영: http://localhost:8000/docs
10

## Slide 11
10
실행 검증과 시연 데이터
Docker 환경에서 실제 화면과 API 응답을 확인
51
등록 장치
26
안전
15
주의
10
위험
10
미해결 알림
검증한 동작
• 컨테이너 health 상태 정상
• 샘플 데이터 50대와 기존 센서 장치 동시 표시
• danger 장치별 열린 알림 1건 유지
• 장치·로그·알림 데이터 volume 영구 저장
발표 시연 순서
• 1. 센서 데이터 전송 또는 시뮬레이션
• 2. normal → warning → danger 상태 변화
• 3. 위험 알림과 대응 단계 확인
• 4. 안전 확인 완료 후 정상 복구·이력 저장
검증일: 2026-06-14 · Docker Desktop 로컬 실행
11

## Slide 12
11 CONCLUSION
프라이버시를 지키면서 위험 신호를 놓치지 않는 생활 안전망
IoT LoneCare는 센서 데이터 수집을 넘어 감지 → 판정 → 대응 → 기록의 운영 흐름을 구현했습니다.
NEXT 01
실제 알림 연동
SMS · Push · 기관 메시징
NEXT 02
보안 강화
인증 · 권한 · 전송 암호화
NEXT 03
판정 고도화
개인별 기준 · 오탐 감소
NEXT 04
현장 확장
Raspberry Pi 게이트웨이 · 다기관 운영
감사합니다
Q & A